ADD	IAP/5/152

Section VI ( Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique vis-à-vis des émissions cumulatives rayonnées par des stations spatiales du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz

21.18	§ 7		Les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes ou des réseaux du service de radionavigation par satellite dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz, pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au point 2 du décide de la Résolution [RNSS-1] (CMR-03), pour faire en sorte que le brouillage cumulatif effectif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par les systèmes ou les réseaux du SRNS fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes de fréquences ne dépasse pas le niveau de puissance surfacique équivalente indiqué au point 1 du décide de la Résolution [RNSS-1] (CMR-03).

Motifs:	L'Article 21 du Règlement des radiocommunications porte sur le partage entre les services de Terre et services spatiaux dans des bandes de fréquences supérieures à 1 GHz. En insérant cette disposition dans une nouvelle Section VI de l'Article 21, on incorpore dans le Règlement des radiocommunications des éléments essentiels contenus dans la nouvelle Résolution [RNSS-1] (CMR-03) (voir la proposition ci-après) qui imposent l'obligation collective pour les administrations exploitant des systèmes de SRNS entre 1 164 et 1 215 MHz de garantir le respect du critère de protection contre le brouillage cumulatif contenu dans le point 1 du décide de la Résolution [RNSS-1] ainsi que le respect de l'obligation de réduire les émissions si une administration exploitant des systèmes du SRNA identifie un dépassement des niveaux d'émission.