MOD	IAP/5/182

# 3	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,5 GHz en las Regiones 1 y 2, y en la banda 12,5-12,7 GHz en la Región 3

En relación con el § 4.1.1 c) del Artículo 4, una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando, por efecto de la asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3, se sobrepasen en cualquier punto de medición de la zona de servicio afectada los límites siguientes de la densidad de flujo de potencia.

–147 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))		para  0°	( θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para  0,23°	( θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))		para  1,8°	( θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))		para  5,0°	( θ < 10,57°

–103,6	dB(W/(m2 ( 27 MHz))		para  10,57°	( θ

donde ( es la separación orbital geocéntrica mínima en grados entre la longitud de la estación espacial de radio difusión por satélite de las Regiones 1 ó 3 y la de la estación espacial de radiodifusión por satélite afectada de la Región 2 teniendo en cuenta la respectiva estación Este/Oeste manteniendo los errores.

En relación con los § 4.2.3 a), § 4.2.3 b) o § 4.2.3 f) del Artículo 4, según proceda, una administración de la Región 1 ó 3 se considerará afectada cuando, por efecto de la modificación propuesta del Plan de la Región 2, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio afectada los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia:

–147	dB(W/(m2 ( 27 MHz)) 			para 0°	( θ < 0,23°

–135,7+ 17,74 log θ 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 0,23°	( θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 2,0°	( θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 3,59°	( θ < 10,57°

–103,6 	 dB(W/(m2 ( 27 MHz))			para 10,57°	( θ

donde ( es la separación orbital geocéntrica mínima en grados entre la longitud de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la Región 2 y la longitud de la estación espacial de radiodifusión por satélite afectada de la Región 1 ó 3, teniendo en cuenta la respectiva estación Este/Oeste manteniendo los errores.

Motivos:	Sobre la base de estudios del UIT-R, proporciona protección a las asignaciones que utilizan tamaños de antena entre 0,45 y 2,4 m, de asignaciones SRS nuevas o modificadas de la Lista de Regiones 1 y 3; y proporciona protección a las asignaciones SRS de las Regiones 1 y 3 que utilizan tamaños de antenas de 0,6 a 2,4 m de modificaciones al Plan de la Región 2.