MOD	IAP/5/215

CUADRO 5-1     (CMR-03)

Condiciones técnicos para la coordinación

(véase el Artículo 9)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG | Una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG), en cualquier servicio de radiocomunicación espacial, en una banda de frecuencia y en una Región en la que este servicio no esté sujeto a un Plan, respecto a cualquier otra red de satélite en dicha órbita, en cualesquiera de los servicios de radiocomunicación espacial en una banda de frecuencias y en una Región en los que este servicio no está sujeto a un Plan, exceptuado el caso de coordinación entre estaciones terrenas que operan en sentidos opuestos de transmisión | 1) 3 400-4 200 MHz 5 725-5 850 MHz (Región 1) y 5 850-6 725 MHz 2) 10,95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Región 2) 11,2-12,5 GHz (Región 3) 12,5-12,75 GHz (Regiones 1 y 3) 12,7-12,75 GHz (Región 2) y 13,75-14,5 GHz | i) Superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del servicio fijo por satélite (SFS) con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 10( de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS i) Superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 9( de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS |  | En relación con los servicios espaciales enumerados en la columna umbral/condición en las bandas indicadas en los § 1), 2), 3), 4) y 5) toda administración puede solicitar, de conformidad con el número 9.41, su inclusión en las solicitudes de coordinación, indicando las redes para las cuales el valor de (T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 se sobrepase en 6%. Al estudiar la Oficina, a solicitud de una administración afectada, esta información con arreglo al número 9.42, habrá de utilizarse el método de cálculo señalado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8. |

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.7 OSG/OSG (continuación) |  | 3) 17,7-20,2 GHz y 27,5-30 GHz 4) Bandas por encima de los 17,3 GHz, excepto aquellas definidas en § 3) 5) Bandas por encima de los 17,3 GHz | i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS i) superposición de anchura de banda; y ii) cualquier red del SFS con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 8 de la posición orbital nominal de una red propuesta del SFS (véase también Resolución [Coord_Arc]) (CMR-03) i) superposición de anhura de banda; y ii) cualquier red en el SFS o SRS no sujeta a un Plan con una estación espacial dentro del arco orbital de ( 16 de la posición orbital nominal de una red propuesta en el SFS o SRS no sujeta a un plan con la excepción de los casos del § 4 mencionada anteriormente. (véase también Resolución [Coord_Arc]) (CMR-03) |  | En relación con los servicios espaciales enumerados en la columna umbral/condición en las bandas indicada en los § 1), 2), 3, 4 y 5), toda administración puede solicitar, de conformidad con el número 9.41, que se excluya a una administración en las solicitudes de coordinación, indicando como motivo que la red de dicha administración no se verá afectada, ya que el valor de (T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 no sobrepasa el 6%. Al estudiar, a solicitud de una administración, esta información conforme al número 9.42, la Oficina aplicará el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 |

CUADRO  5-1 (Continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6) Todas las bandas de frecuencias diferentes de las indicadas en los § 1), 2), 3, 4 y 5), atribuidas al servicio espacial y las bandas de los § 1), 2), 3, 4 y 5) cuando el servicio de radiocomunicación de la red propuesta o las redes afectadas son distintos listados en la columna umbral/condición del SFS o en el caso de coordinación de estaciones espaciales que funcionan en sentido opuesto de transmisión | i) superposición de anchura de banda; y ii) el valor de T/T excede de 6% | Apéndice 8 |  |

Motivos:	Extender el concepto de arco de coordinación a todas las bandas por encima de los 17,3 GHz. CITEL todavía está estudiando un valor apropiado provisional en el parágrafo 5) arriba descrito y puede tener propuestas adicionales para el CMR-03]. El (Los) valor(es) final(es) del arco de coordinación se determinará(n) por los estudios del UIT-R que serán conducidos bajo la Resolución [coord_arc] (véase la propuesta siguiente). Se escogió un valor conservador para el arco de coordinación del SRS de ±16º con la base de que el espacio entre satélites SRS es normalmente más larga que los de SFS, de modo tal que el impacto relativo de otro satélite SRS a 16º de separación, sería comparable al caso de un satélite SFS con una separación de 8º.