| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 11-F |
|  |  |  | 26 février 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| Allemagne (République fédérale d'), Autriche |
| Propositions pour les travaux de la conférence |

Point 1.1 de l’ordre du jour

1.1	demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s’ils ne sont plus nécessaires, conformément à la Résolution 26 (Rév.CMR-97)

SUP	D/AUT/11/1

5. 421

Motifs:	Le renvoi n’est plus nécessaire.

MOD	AUT/11/2

5.340	Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes:

1 400-1 427 MHz,

2 690-2 700 MHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.422,

10,68-10,7 GHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.483,

15,35-15,4 GHz,	à l'exception de celles prévues au numéro 5.511,

23,6-24, GHz,

...........

Motifs:	La modification résulte de la suppression du numéro 5.421.

____________