ADD	USA/12/118

5.ESV1	Pour les stations terriennes de navire (voir le numéro 1.68bis) exploitées dans la bande 5 925-6 425 MHz, à tout angle ( spécifié ci-après, en dehors de l'axe du lobe principal d'une antenne de station terrienne, la p.i.r.e. maximale dans toute direction à l'intérieur d'un arc de 3° de l'OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

5 925-6 425 MHz

Angle hors axe			p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 4 kHz

2,5º	(	( ( 7º			(32 – 25 log () dB(W/4 kHz)

7º 	<	( ( 9.2º			11 dB(W/4 kHz)

9,2º 	<	( ( 48º			(35 – 25 log () dB(W/4 kHz)

48º 	( ( 180º			–7 dB(W/4 kHz)

Les accords de coordination entre réseaux du service fixe par satellite au titre de l'Article 9 peuvent se traduire par des niveaux de p.i.r.e. hors axe plus faibles.

5.ESV2	Pour les stations de navire (voir le numéro 1.68bis) exploitées dans la bande 14-14,5 GHz, à tout angle ( spécifié ci-après, en dehors de l'axe du lobe principal d'une antenne de station terrienne, la p.i.r.e. maximale dans toute direction à l'intérieur d'un arc de 3° de l'OSG ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

14,0-14,5 GHz

Angle hors axe			p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 40 kHz

2º 	(	( ( 7º			33 – 25 log ( dBW

7º 	<	( ( 9,2º			12 dBW

9,2º 	<	( ( 48º			36 – 25 log ( dBW

( > 48º				–6 dBW

Les accords de coordination entre réseaux du service fixe par satellite au titre de l'Article 9 peuvent se traduire par des niveaux de p.i.r.e. hors axe plus faibles.

Motifs:	Faire en sorte que les caractéristiques de p.i.r.e. hors axe des stations ESV exploitées dans des réseaux du SFS soient conformes à celles de stations terriennes déjà exploitées dans ces réseaux, dans ces bandes et assurer une utilisation efficace de l'OSG.