MOD	USA/12/136

| 1 492-1 525 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 492-1 525 FIXE MOBILE 5.343 MOBILE PAR SATELLITE | 1 492-1 525 FIXE MOBILE |
| --- | --- | --- |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 5.348 | 5.341 |

Motifs:	Aucun système du SMS n'a été mis en oeuvre dans la bande 1 492-1 525 MHz en raison de l'incompatibilité entre les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique et les systèmes du SMS. Des études effectuées par les Etats-Unis ont montré que le partage entre le SMS et les systèmes de télémesure aéronautique dans la bande 1 492-1 525 MHz n'est pas possible, même lorsque la zone de service est dans une Région de l'UIT adjacente. NOTE – Les Etats-Unis proposent de ne pas modifier les attributions faites aux différents services en Régions 1 et 3 dans la bande 1 492-1 525 MHz. La proposition de suppression du numéro 5.348A dans la Région 3 découle de la proposition de suppression de l'attribution faite au service mobile par satellite (espace vers Terre) en Région 2 (voir la proposition ci-dessus) et elle est indiquée ci-dessus dans un souci de cohérence.