MOD	USA/12/79

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception | . . . | Recherche spatiale | . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandes de fréquences (GHz) |  | 14,8-15,35 |  |
| Désignation du service de Terre, émission |  | Fixe, Mobile |  |
| Méthode à utiliser |  | § 2.1, 2.2 |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne 1 |  | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  | 0,1 |  |
|  | n |  | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,05 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 2 | A |  | 255 |  |
|  |  | N |  | –8 |  |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | –205 |  |
|  |  | N |  | –53 |  |
|  | Gx (dBi) |  | 45 |  |
| Largeur de bande de référence 6 | B (Hz) |  | 1 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –216 |  |

Motifs:	Donne les caractéristiques de la station terrienne de réception du SRS dans la bande 14,8-15,35 GHz en vue de sa coordination avec les stations d'émission du service fixe et du service mobile. Il n'est pas nécessaire de modifier les notes du Tableau 8c.