MOD	EUR/13A12/10

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 25,5-27 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.536A 5.536B FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) MOD 5.536A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) |

Motifs:	Il n'existe pas de bande de fréquences disponible pour les liens de service descendant à haut débit du service de recherche spatiale au-dessous de 37-38 GHz, l'utilisation de cette dernière bande étant elle-même limitée aux missions lunaires/planétaires. Une attribution est demandée pour soutenir des missions de recherche spatiale nécessitant des débits élevés pour un certain nombre d'applications scientifiques. Ces missions seront limitées à un très faible nombre de satellites par année et exigeront un nombre très faible de stations terrestres localisées principalement dans des régions retirées. L'attribution au service inter-satellites espace vers espace déjà existante serait un avantage supplémentaire dans la mesure où elle permettrait l'utilisation de la technologie existante pour assurer à la fois des transmissions de l'espace vers l'espace et des transmissions de l'espace vers la Terre.