ADD	EUR/13A12/15

5.XXX	Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne produite à la surface de la Terre par tout détecteur spatioporté du SETS (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8º par rapport à l'axe du faisceau ne doit pas dépasser (73,3 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 2 GHz.

Motifs:	Les études menées par l'UIT-R ont montré que le partage entre les services d'exploration de la Terre (active), de recherche spatiale (active) et le service de radiolocalisation était possible à condition que le niveau de puissance surfacique généré par les lobes secondaires du capteur spatioporté soit limité, et que le partage avec le service fixe dans la bande 35,5-36 GHz était faisable sans ajout de contrainte aux services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active).