ADD	EUR/13A12/17

PROJET DE Résolution [EUR/13A12-1][XXX] (CMR-03)

Utilisation de la bande de fréquences 36-37 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive);

b)	que la bande de fréquences 36-37 GHz est attribuée à titre primaire au service fixe et au service mobile;

c)	que les critères de protection applicables au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont contenus dans la Recommandation UIT-R SA.1029;

d)	que la Recommandation UIT-R F.758-2 (Considérations relatives à la mise au point de critères de partage entre le service fixe de Terre et d’autres services) donne les caractéristiques des systèmes point à multipoint du service fixe fonctionnant dans la bande 36-37 GHz, mais ne précise pas les caractéristiques des systèmes point à point du service fixe fonctionnant dans cette bande;

e)	que la bande 36-37 GHz n'est pas disponible pour les applications haute densité du service fixe (voir le numéro 5.547);

f)	que le SETS (passive) fonctionnant dans la bande 36-37 GHz peut être brouillé par les émissions des systèmes des services actifs,

reconnaissant

a)	que les systèmes du SETS (passive) pourraient subir des brouillages préjudiciables si un grand nombre de stations du service fixe sont exploitées dans la bande 36-37 GHz;

b)	que des critères de partage entre le SETS (passive) et les systèmes du service fixe doivent être définis pour la bande 36-37 GHz,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à effectuer des études de partage entre les services passifs et les services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz afin de définir des critères de partage appropriés;

2	de recommander à la CMR-07 d'examiner les résultats des études et d'envisager l'inclusion des critères de partage dans le Règlement des radiocommunications,

prie instamment les administrations

1	de fournir les caractéristiques des systèmes actifs des services fixe et mobile fonctionnant dans la bande 36-37 GHz;

2	d'éviter de mettre en place une haute densité de stations des services fixe et mobile dans la bande 36-37 GHz.

Motifs:	Les études de l'UIT-R n'ont pu être achevées du fait du manque de données relatives aux systèmes des services fixe ou mobile dans cette bande. Cette résolution demande donc aux administrations de fournir de telles caractéristiques et, dans l'intervalle, d'éviter tout déploiement de systèmes des services fixe ou mobile haute densité dans la bande 36-37 GHz dans le but de limiter tout brouillage aux capteurs passifs du SETS dans cette bande.