MOD	EUR/13A12/6

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 32-32,3 FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547C 5.548 |

Motifs:	Les études pertinentes menées par l'UIT-R et la CEPT ont identifié et confirmé l'incompatibilité entre le service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) et le service inter-satellites. Ces études ont conclu que le service inter-satellites pourrait causer un niveau de brouillage inacceptable au service de recherche spatiale. La bande n'est pas encore utilisée par le service inter-satellites de sorte que l'attribution à ce service pourrait être supprimée. 700 MHz de spectre sont encore disponibles pour le service inter-satellites dans la bande adjacente 32,3-33 GHz.