NOC	EUR/13A12/9

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 14,8-15,35 FIJO MÓVIL Investigación espacial 5.339 |

Motivos:	La CEPT apoya una atribución al servicio de investigación espacial en la banda 
de 26 GHz, que satisface las necesidades de espectro para este servicio, y por lo tanto no hay necesidad de una segunda atribución adicional. Además, los estudios del UIT-R han demostrado que una elevación del estatus de la atribución al servicio de investigación espacial en la banda de 14,8-15,35 GHz introduciría limitaciones adicionales al servicio fijo en esta banda. No se ha entregado ningún estudio sobre el nivel de las señales no deseadas en la banda adyacente pasiva de 15,35-15,4 GHz ni a la UIT ni a la CEPT.