MOD	EUR/13A15/5

1 525-1 610 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 559-1 610 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.329A ADD 5.XXX 5.341 5.362B 5.362C 5.363 |

Motivos:

•	Necesidad de incorporar en una nueva nota 5.XXX una referencia a los números 9.12, 9.12A y 9.13 para la coordinación entre los sistemas del SRNS (OSG/no OSG y no OSG/no OSG) en las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz para homogeneizar todas las bandas con enlace descendente del SRNS con respecto a la compatibilidad entre los sistemas del SRNS usando la misma banda.

•	Necesidad de incorporar en la nueva nota 5.XXX una referencia a la Resolución [EUR/13A15-RNSS-2] para asegurar el uso de 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13 por todos los sistemas para los cuales la información completa de coordinación o de notificación fue recibida por la Oficina de Radiocomunicaciones antes [del fin de la CMR-03].

artículo  21