MOD	EUR/13A2/1

5.134		Les bandes 5 900-5 950 kHz, [7 300-7 350 kHz]*, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz ne doivent être utilisées par le service de radiodiffusion qu'à compter du 1er avril 2007, et sous réserve de l'application de la procédure de l'Article 12. Les administrations sont instamment priées d'utiliser ces bandes pour faciliter la mise en oeuvre des émissions en modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-03).       (CMR-03)Motifs:	La modification vise à promouvoir l'utilisation des techniques de modulation numérique pour la radiodiffusion et à clarifier les conditions d'accès du service de radiodiffusion aux bandes d'extension attribuées par la CAMR-92.

1)	Les techniques de modulation appropriées sont maintenant définies dans la Recommandation UIT-R BS.1514.

2)	L'Appendice 11, tel que proposé pour révision en EUR/13A2/3, EUR/13A2/4 et EUR/13A2/5, inclut les spécifications système appropriées; et

3)	La Résolution 517 (Rév.CMR-03), telle que proposée en EUR/13A2/9, fournit les paramètres techniques nécessaires permettant l'introduction des techniques de modulation numérique.

# Footnotes

* 	Cette bande pourrait se trouver affectée par les décisions prises sous le point 1.23 de l'ordre du jour.