MOD	EUR/13A2/1

5.134	Las bandas 5 900-5 950 kHz, [7 300-7 350 kHz]*, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz y 18 900-19 020 kHz se utilizarán por el servicio de radiodifusión solamente a partir del 1 de abril de 2007, y siempre que se aplique el procedimiento del Artículo 12. Se urge a las administraciones públicas para que utilicen estas bandas a fin de facilitar la introducción de las emisiones moduladas digitalmente según dispone la Resolución 517 (Rev.CMR-03).     (CMR-03)

Motivos:	La modificación tiene por objeto fomentar que se utilicen las técnicas de modulación digital en la radiodifusión y aclarar en qué condiciones los servicios de radiodifusión pueden acceder a las bandas atribuidas por la CAMR-92.

1)	la Recomendación UIT-R BS.1514 define actualmente las técnicas de modulación adecuadas;

2)	el Apéndice 11, propuesto para su revisión en EUR/13A2/3, EUR/13A2/4 y EUR/13A2/5, contiene las especificaciones adecuadas del sistema; y

3)	la Resolución 517 (Rev.CMR-03), según propone EUR/13A2/9, proporciona los parámetros técnicos necesarios que permiten la introducción de las técnicas de modulación digital.

# Footnotes

* 	Las propuestas formuladas en el punto 1.23 del orden del día podrían afectar a esta banda.