ADD	EUR/13A2/15

Projet de RECOMMANDATION [EUR/13A2-YYY] (CMR-03)

Rapports de protection RF associés aux émissions en modulation 
numérique dans les bandes d'ondes décamétriques 
attribuées au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la présente Conférence a décidé d'encourager l'introduction d'émissions en modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion et a révisé la Résolution 517 en conséquence;

b)	que l'utilisation actuelle du spectre est fondée sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que les rapports de protection RF en cocanal et dans le canal adjacent font partie des paramètres fondamentaux pour la détermination de la compatibilité;

d)	que l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R BS.1514 décrit un système numérique adapté à la radiodiffusion dans les bandes au-dessous de 30 MHz;

f)	que la Partie C de l'Appendice 11 contient des spécifications de systèmes numériques qui font mention de la présente Recommandation pour ce qui concerne les rapports de protection appropriés,

recommande

que, lors de l'application de l'Article 12, les valeurs des rapports de protection indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation soient utilisées dans tous les cas où des émissions en modulation numérique fonctionnent dans les mêmes bandes que les émissions analogiques à double bande latérale.

ANNEXe dU PROJET DE RECOMMaNDATION [EUR/13A2-YYY] (CMR-03)

Valeurs de rapport de protection RF

1	Conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03), la modulation numérique peut être utilisée dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, sous réserve qu'une protection appropriée soit accordée aux émissions analogiques et aux émissions numériques. Les rapports de protection RF font partie de la réglementation générale de ces émissions. Leurs valeurs sont indiquées dans le Tableau 1 de la présente Annexe.

2	Le Tableau 1 présente les valeurs des rapports de protection RF en cocanal et dans le canal adjacent. La variable indépendante est la séparation par rapport à la fréquence centrale, exprimée en kHz, d'une paire quelconque d'émissions utile/brouilleuse. Le Tableau 1 fournit les rapports de protection relatifs nécessaires pour le mode DRM (Mode B3) qui sera le plus largement utilisé pour la radiodiffusion en ondes décamétriques par propagation ionosphérique avec des canaux de 10 kHz de largeur. Les rapports de protection sont exprimés en décibels.

3	Les rapports de protection absolus peuvent être calculés en additionnant le rapport S/I audio requis aux valeurs des rapports de protection RF relatifs1.

4	La modulation numérique qui détermine ces rapports de protection est celle qui est résumée dans la Partie C de l'Appendice 11; la modulation analogique est à double bande latérale, comme indiqué dans la Partie A dudit Appendice.

TABLEAU 1

Rapports de protection RF relatifs (dB) entre systèmes de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz, 
et numérique (MAQ-64, niveau de protection 1) brouillé par numérique 
(modes de robustesse et types d'occupation spectrale identiques)

| Signal utile | Signal brouilleur | Séparation entre fréquences finterféreur-fvoulu (kHz) | Paramètres |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | - |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Signal AM DBL DRM_B3: Signal DRM, mode de robustesse B, type d'occupation spectrale 3 BDRM: Largeur de bande nominale du signal DRM S/I pour une réception analogique: Rapport audio signal-à-brouilleur dans le cas «signal voulu AM» contre «DRM en interféreur» S/I pour une réception numérique: Rapport signal-à-brouilleur pour un TEB de 10-4 dans les cas «signal utile DRM» contre «AM brouilleur» et «DRM brouilleur». |

NOTE – Pour des informations plus complètes et détaillées, le projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/324] devrait être utilisé. En particulier, pour d'autres schémas de modulation DRM et d'autres niveaux de protection, les facteurs de correction qui apparaissent dans le Tableau 19 de l'Annexe 2 ou dans les Tableaux 27, 28 et 29 de l'Appendice 1 de cette même Annexe 2 devraient être appliqués.

# Footnotes

1 	Exemples:

a)    Ligne <AM brouillé par DRM_B3>: si S/I = 17 dB est requis pour les ondes             décamétriques (voir CAMR-87) toutes les valeurs de rapports de protection relatifs 		        indiquées sur cette ligne du tableau doivent être augmentées de 17 dB afin de déterminer la 	        valeur absolue du rapport de protection RF (RP RF). Exemples:

A 0 kHz le RP RF serait 6 + 17 = 23 dB;
	        A ( 10 kHz le RPRF serait –32 + 17 = –15 dB.

b)    Ligne <DRM_B3 brouillé par AM>: toutes les valeurs de rapports de protection relatifs 	       indiquées sur cette ligne du tableau doivent être augmentées de 7 dB afin de déterminer la 	       valeur absolue du rapport de protection RF. Exemples:

A 0 kHz le RP RF serait 0 + 7 = 7 dB;
	       A ( 10 kHz le RP RF serait –40 + 7 = –33 dB.

c)    Ligne <DRM_B3 brouillé par DRM_B3>: toutes les valeurs de rapports de protection 	       relatifs indiquées sur cette ligne du tableau doivent être augmentées de 16 dB afin de            déterminer la valeur absolue du rapport de protection RF. Exemples:

A 0 kHz le RP RF serait 0 + 16 = 16 dB;
	       A ( 10 kHz le RP RF serait –38 + 16 = –22 dB.