ADD	EUR/13A2/5

PARTE  C  –  Sistema digital

# 1	Parámetros del sistema

## 1.1	Separación de canales

Las emisiones moduladas de forma digital deben presentar una separación inicial de 10 kHz. Sin embargo, se pueden utilizar canales intercalados con una separación de 5 kHz siempre que se cumplan los criterios de protección adecuados, según indica la Recomendación [EUR/13A2/YYY] (CMR-03), pero bien entendido que la emisión intercalada no debe dirigirse a la misma zona geográfica que la de una de las emisiones entre las cuales se ha intercalado.

## 1.2	Utilización del canal

Los canales que utilizan emisiones moduladas digitalmente pueden compartir el mismo espectro o intercalarse con emisiones analógicas en la misma banda HFBC, siempre que la protección de las emisiones analógicas sea, al menos, tan grande como la vigente actualmente para protección analógica-analógica. Para conseguirlo, tal vez se necesite que la densidad de potencia del espectro digital (y la potencia total) sea inferior en varios dB a la utilizada actualmente para el mismo circuito de emisión, ya sea DBL o BLU.

# 2	Características de transmisión

## 2.1	Anchura de banda y frecuencia central

La anchura de banda de una emisión de modulación completamente digital ha de ser 10 kHz y su frecuencia central se hallará en alguna de las posiciones de la frecuencia central de 5 kHz durante  el barrido de canales dentro de las bandas de HFBC.

Entre los varios modos posibles de «transmisión simultánea» es preciso señalar la combinación de las emisiones analógicas y digitales del mismo programa y el mismo canal, que pueden realizar la emisión digital con anchura de banda de 5 kHz o 10 kHz, próxima a una emisión analógica de 5 kHz o 10 kHz. En todos los casos citados, es preciso ejecutar el barrido intercalado de 5 kHz, utilizado en HFBC, para situar la emisión dentro de las bandas de HFBC.

## 2.2	Tolerancia de frecuencia

La tolerancia de la frecuencia se fija en 10 Hz.

## 2.3	Banda de audiofrecuencia

La codificación fuente digital, dentro de la anchura de banda de 10 kHz, dada la necesidad de distintos niveles para evitar errores, detectar y corregir las medidas para mitigar la codificación de emisiones, puede variar desde el equivalente de FM monofónico (15 kHz, aproximadamente) hasta las prestaciones de codificación-decodificación (códec) de voz a bajo nivel del orden de 3 kHz. La calidad de audio elegida depende de las necesidades de radiodifusión/radioescucha, y abarca, entre otras características que es preciso tener en cuenta, las condiciones previstas en el canal de propagación. No hay una especificación única y solamente existen los límites superior e inferior señalados en este párrafo.

## 2.4	Tratamiento de la modulación

Se utilizará la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) combinada con la multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM). Se puede utilizar 64-QAM en muchas condiciones de propagación, pero también, en caso necesario, otros tipos de modulación (32-QAM, 16-QAM y 8-QAM).