MOD	EUR/13A25/28

7.3	Les administrations qui projettent de mettre en oeuvre des assignations à des stations terriennes de réception dans toutes les Régions dans la bande 17,3-18,1 GHz dans le service fixe par satellite (espace vers Terre) ou dans la bande 17,3-17,8 GHz dans le service de radiodiffusion par satellite, devraient évaluer le niveau de brouillage établi sur la base des contours de coordination calculés conformément à l'Appendice 7, qui pourrait être causé par une station terrienne de liaison de connexion située sur le territoire d'une autre administration et incluse dans la zone de service d'une assignation à une station spatiale de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui est conforme au Plan des liaisons de connexion régional approprié. Si l'administration ayant en projet des stations terriennes de réception estime qu'un brouillage peut être causé par ce type de station terrienne de liaison de connexion, elle peut demander à l'administration responsable de la station terrienne de liaison de connexion d'indiquer les coordonnées géographiques, les caractéristiques de l'antenne et l'angle de site de l'horizon autour des stations terriennes de liaison de connexion existantes ou en projet.

Motifs:	Les dispositions actuellement applicables à la bande 17,7-18,1 GHz au SRS et au SFS (espace vers Terre) doivent être étendues à la bande 17,3-17,7 GHz proposée pour attribution au SFS (espace vers Terre).