MOD	EUR/13A25/31

4.2.2	Toute administration qui propose la modification des caractéristiques d'une assignation de fréquence conforme au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou l'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans ledit Plan recherche l'accord de toute autre administrationMOD 8,9:

_______________

8 	L'accord avec les administrations ayant une assignation de fréquence dans la bande 17,7-17,8 GHz à une station de Terre ou dans la bande 17,3-17,8 GHz à une station terrienne du service fixe par satellite (espace vers Terre) doit être recherché au titre des numéros 9.17 et 9.17A respectivement.

Motifs:	Les études ont montré que l'extension à la bande 17,3-17,7 GHz des dispositions applicables à la bande 17,7-18,1 GHz conduirait à une situation réglementaire satisfaisante en ce qui concerne le partage entre le SFS (espace vers Terre) en Régions 1 et 3 et les liaisons de connexion du SRS.