MOD	EUR/13A25/7

24,75-29,9 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 27,5-28,5 FIXE 5.537A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE 5.538 5.540 |
| 28,5-29,1 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.523A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE Exploration de la terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |
| 29,1-29,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ADD 5.HDFSS MOBILE Exploration de la terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 |
| 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 | 29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 ADD 5.HDFSS Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 | 5.540 5.542 |

Motifs:	Les bandes 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz et 29,4525-29,5 GHz sont partagées avec des services de Terre dans le Règlement des radiocommunications. Cependant, l'Europe a déjà pris la décision de donner la priorité au SFS dans ces bandes. La bande 29,5-30 GHz n'est pas utilisée par les services de Terre. En conséquence, des contraintes très limitées seraient imposées à un déploiement universel de stations terriennes du HDFSS dans cette bande.