ADD	EUR/13A26/5

5.ESV2	Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire avec une p.i.r.e. plus grande que 21 dBW doivent fonctionner conformément à la Résolution [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

Motifs:	Cette note de bas de page garantit que les stations terriennes sous l'attribution au service mobile maritime par satellite ayant des caractéristiques similaires aux stations ESV ne puissent pas se soustraire aux obligations de la Résolution [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).