ADD	EUR/13A27/29

_______________

7bis	Les dispositions de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) s'appliquent.

Motifs:	La période de temps maximale pour effectuer la coordination selon les dispositions de l'Article 4 des Appendices 30 ou 30A est de huit ans, à compter de la date de réception par le Bureau des renseignements complets de l'Appendice 4. Pour les demandes de coordination reçues avant le 3 juin 2000, cette période a été étendue, comme spécifié dans la Résolution 533 (Rév.CMR-2000). Une référence à cette Résolution a été ajoutée par la CMR-2000 dans une note de bas de page du § 4.1.3 de cet Article pour les Régions 1 et 3. Cependant, une note équivalente n'a pas été ajoutée au § 4.2.6 de cet Article pour la Région 2.