MOD	EUR/13A27/51

4.1.20	Si una asignación incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18 causa interferencias perjudiciales a una asignación inscrita en el Registro que haya suscitado desacuerdo y no sujeta a un Plan o que funciona en conformidad con la Lista, según proceda, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias perjudiciales. Si una asignación incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18 causa interferencias que superen los niveles aplicables del Anexo 1, a una asignación que haya suscitado el desacuerdo y funciona en conformidad con el Plan, la administración que utilice la asignación de frecuencia incluida en la Lista en virtud del § 4.1.18, tras recibir las instrucciones correspondientes, eliminará inmediatamente estas interferencias.

Motivos:	Sustituir algo no cuantificable (hay que eliminar «interferencia perjudicial») por algo cuantificable (interferencias que superan el criterio utilizado en aplicación del § 4.1.5).

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales en las Regiones 1 y 3

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

...

# Comments

Dans la Section 4	Insérer le fichier « Tableau Ital » ( en Top )