MOD	EUR/13A27/1

ARTICLE  6     (CMR-03)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence à des stations de Terre ou à des stations terriennes du service fixe par satellite (Terre vers espace) affectant des assignations de fréquence à des stations de radiodiffusion 
par satellite dans les bandes 11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 
11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2)10

6.1	Les dispositions du numéro 9.19 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables vis-à-vis des assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes 11,7-12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3:

a)	aux stations d'émission de Terre dans la bande de fréquences 11,7-12,7 GHz dans toutes les Régions;

b)	aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite dans la bande 12,5-12,7 GHz (en Région 1).

6.2	Lors de l'application des procédures visées au § 6.1, les dispositions de l'Appendice 5 sont remplacées par ce qui suit:

6.2.1	Ces procédures doivent être appliquées vis-à-vis des administrations dont le territoire recouvre la zone de service associée:

a)	aux assignations conformes au Plan régional approprié de l'Appendice 30;

b)	aux assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3;

c)	aux assignations pour lesquelles la procédure de l'Article 4 a été engagée, à compter de la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 au titre du § 4.1 ou 4.2.

6.2.2	Les critères à appliquer sont ceux donnés dans l'Appendice 7.

Motifs:	Il est proposé de  remplacer l'Annexe 3 de l'Appendice 30 par l'Appendice 7, avec des paramètres SRS appropriés à inclure dans le Tableau 8 de l'Annexe 7 de l'Appendice 7.

Annexe 1 (CMR-03)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est affecté par un projet de modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation 
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou 
lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

# Footnotes

10	Ces procédures ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites pour les stations de Terre dans les Articles 9 et 11.

14 	Dans la présente Annexe, sauf en ce qui concerne le § 2, les limites se rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une propagation en espace libre.

Dans le § 2 de la présente Annexe, la limite spécifiée se rapporte à la marge de protection globale équivalente calculée selon le § 2.2.4 de l'Annexe 5.