MOD	EUR/13A27/14

# 1	Valores umbral que han de tomarse en consideración para determinar cuándo se requiere coordinación entre estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite y una estación espacial receptora que figura en el Plan o en la Lista para los enlaces de conexión o una propuesta de estación espacial receptora nueva o modificada de la Lista en las bandas de frecuencias 17,3-18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y en el Plan de enlaces de conexión o una propuesta de modificación del Plan en la banda de frecuencias 17,3-17,8 GHz (Región 2)

Con respecto al § 7.1 del Artículo 7, deberá procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite del Plan o Lista para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, o una propuesta de estación espacial receptora nueva o modificada de la Lista en el Plan o propuesta de modificación del Plan para los enlaces de conexión en la Región 2 cuando por efecto de la densidad de flujo de potencia recibida en una estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración, la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace de conexión sufra un aumento que rebase un valor umbral de Ts / Ts correspondiente a 6%. Ts / Ts se calcula de acuerdo con el Caso II del método indicado en el Apéndice 8.