MOD	EUR/13A27/16

CUADRO  5-1 (fin)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.19 Terrenal, OSG, no OSG/ OSG, no OSG | Para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal o una estación terrena transmisora en el SFS (Tierra-espacio) en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el SRS con respecto a estaciones terrenas típicas incluidas en la zona de servicio de una estación espacial en el SRS | Bandas indicadas en el número 9.11 y la banda 11,7-12,7 GHz | i) Superposición de las anchuras de banda necesarias; y ii) la estación transmisora del servicio terrenal o la estación transmisora terrenal del SFS está dentro de la zona de coordinación | i) Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda ii) Apéndice 7 (§ 1.4.5) | Véase también el Artículo 6 del Apéndice 30 |
| Número 9.21 Terrenal, OSG, no OSG/ terrenal, OSG, no OSG | Estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que hace referencia al número 9.21 | Banda o bandas indicada(s) en la correspondiente nota | Incompatibilidad determinada aplicando los Apéndices 7 y 8, los Anexos técnicos de los Apéndices 30 ó 30A, los valores de dfp especificados en alguna nota, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las Recomendaciones UIT-R, según proceda | Métodos definidos en los Apéndices 7, 8, 30, 30A, otras disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las Recomendaciones UIT-R o adoptadas a partir de éstos |  |

APÉNDICE  7  (CMR-2000)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz