MOD	EUR/13A27/18

TABLEAU  8c

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination 
dans le cas d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception | …. | Radiodiffusion par satellite | Radiodiffusion par satellite | ….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 11,7-12,5 13 | 12,2-12,7 14 |  |
| Désignation du service de Terre, émission |  | Fixe, mobile, radiodiffusion | Fixe, mobile, radiodiffusion |  |
| Méthode à utiliser |  | § 1.4.5 | § 1.4.5 |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne 1 |  | N | A | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  | 0,003 | 0,03 | 0,003 |  |
|  | n |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,003 | 0,03 | 0,003 |  |
|  | NL (dB) |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ms (dB) |  | 4 | 7 | 4 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 4 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 2 | A |  | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  | N |  | 42 | 42 | 42 |  |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | N |  | –3 | –3 | –3 |  |
|  | Gx (dBi) |  | 45 | 45 | 45 |  |
| Largeur de bande de référence 6 | B (Hz) |  | 27  106 | 24 106 | 24  106 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 | –131 | –131 |  |

Notes relatives au Tableau 8c: