MOD	EUR/13A27/2

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

En condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación propuesta nueva o modificada en la Lista no deberá rebasar el valor de (103,6 dB(W/(m2 ( 27 MHz)).

Con respecto a los § 4.1.1 a) o b) del Artículo 4, la Oficina considerará afectada una administración de las Regiones 1 ó 3 si la mínima separación orbital entre las estaciones espaciales deseada e interferente, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación, es inferior a 9°.

Sin embargo, una administración no se considerará afectada si se cumple alguna de las dos siguientes condiciones:

a)	en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebasa los siguientes valores15:

–147 dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 0°	( θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ  dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 0,23°	( θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ² dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 2,0°	( θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para 3,59°	( θ < 9°

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente tomando en consideración las exactitudes del mantenimiento en posición Este-Oeste respectivas.

Motivos:	Esta máscara de dfp proporciona una protección a la asignaciones nominales del Plan hasta 1,7 dB superior a la protección de la máscara de dfp adoptada por la CMR-2000.

b)	el efecto de las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista consiste en que el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

# Footnotes

15 	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147     dB(W/(m2 ( 27 MHz))		para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2 ( 27 MHz))		para  0,44°        9°.

16 	Para la definición del margen de protección equivalente, véase el § 3.4 del Anexo 5.