MOD	EUR/13A27/7

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation 
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modifications du Plan pour la Région 2, dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite  sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 1 ou de la Région 3 dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147 			dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  0°		( θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  0,23°	( θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  2,0°		( θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  3,59°	( θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  10,57°	( θ

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position est-ouest des stations respectives.

''''

Motifs:	L'Europe considère que le diamètre d'antenne minimal à protéger devrait être 60 cm, afin d'assurer une utilisation plus efficace des ressources orbite/spectre et de faciliter l'accès à ces ressources par les utilisateurs futurs. Il est donc proposé d'adopter le gabarit de puissance surfacique donné dans la section 3.2.2.3 a) du Rapport de la RPC.

ANNEXE 639

Critères de partage entre services

# Footnotes

39 	Les § 1 et 2 de la Partie A de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 de la Partie A s'applique à toutes les Régions.