MOD	EUR/13A27/7

ANEXO  4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al
Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para las Regiones 1 y 3, en la Región 1 
(12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan  o las modificaciones propuestas al Plan para la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas en la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación transmisora espacial del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite no sujeto a un Plan cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencias superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración, sobrepase el valor definido en las expresiones que figuran a continuación:

–147	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para  0° 	(  < 0,23°

–135,7 + 17,74 log  	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para  0,23°	(  < 2,0°

–136,7 + 1,66 2	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para  2,0° 	(  < 3,59°

–129,2 + 25 log 	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para  3,59° 	(  < 10,57°

–103,6	dB(W/(m2 ( 27 MHz))	para  10,57°	( 

donde  es la separación orbital geocéntrica mínima entre las estaciones espaciales deseada e interferente tomando en consideración las exactitudes del mantenimiento en posición Este-Oeste respectivas.

Motivos:	Europa opina que el diámetro mínimo que ha de protegerse debería ser 60 cm para garantizar una utilización más eficaz de los recursos órbita/espectro y facilitar el acceso a esos recursos por utilizadores futuros. Por consecuencia, se propone adoptar la máscara de dfp de la Sección 3.2.2.3 a) del Informe de la RPC.

ANEXO  639

Criterios de compartición entre servicios

# Footnotes

39 	Los puntos 1 y 2 de la Parte A del presente Anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3. El punto 3 de la Parte A es aplicable a todas las Regiones.