MOD	EUR/13A30/24

11.44		La date notifiée17 de la mise en service d'une assignation faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de cinq ans la date de réception par le Bureau des renseignements pertinents visés au numéro 9.1. A la demande de l'administration notificatrice, cette date peut être prorogée de deux ans au maximum seulement aux conditions prévues aux numéros 11.44B à 11.44I, de trois ans au maximum seulement aux conditions prévues au numéro 11.44J, et d'un an au maximum seulement aux conditions prévues au numéro 11.44K. L'extension totale accordée au titre des numéros 11.44B à 11.44K ne doit pas entraîner une date notifiée de mise en service de l'assignation en question supérieure de 9 ans à la date de réception par le Bureau des renseignements pertinents visés au numéro 9.1.Toute assignation de fréquence qui n'est pas mise en service dans le délai requis doit être annulée par le Bureau, l'administration ayant été informée au moins trois mois avant l'expiration de ce délai.     (CMR-03)