MOD	EUR/13A30/16

4.2.8	La Oficina determinará, basándose en el Anexo 1, las administraciones cuyas asignacionesMOD 8 de frecuencia se consideren afectadas según lo establecido en el § 4.2.3. La Oficina publicará en una Sección especial de su Circular BR IFIC, la información completa recibida con arreglo al § 4.2.6, junto con los nombres de las administraciones afectadas, las redes del servicio fijo por satélite correspondientes, las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite correspondientes y las estaciones terrenales, según el caso. La Oficina transmitirá inmediatamente los resultados de sus cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan para la Región 2.

_______________

8	De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes de la fecha de vencimiento para el pago de acuerdo con el Acuerdo 482 a no ser que el pago ya se hubiera recibido.

APÉNDICE  30A  (CMR-2000)

Disposiciones y Planes asociados y Listas1 para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3) en
las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz2 y 17,3-18,1 GHz en las
Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2     (CMR-2000)

ARTÍCULO  4     (CMR-2000)

Procedimientos para las modificaciones del Plan para los enlaces 
de conexión en la Región 2 o para los usos adicionales 
en las Regiones 1 y 3

## 4.1	Disposiciones aplicables a las Regiones 1 y 3

# Footnotes

2	Este uso de la banda 14,5-14,8 GHz está reservado a los países situados fuera de Europa.