MOD	EUR/13A31/18

TABLEau  7a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission | … |  | Mobile par satellite | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  | 1 668,4-1 675 |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  | Fixe, mobile |  |
| Méthode à utiliser |  |  | § 1.4.6 |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  |  | A | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | Gx (dBi) 3 |  |  |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  |  |  | 750 | 750 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  |  |  | 4  103 | 106 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée aux systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 1 668,4-1 675 MHz pour déterminer un contour supplémentaire. 3 Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte. |

Motifs:	La distance de coordination vis-à-vis des auxiliaires de la météorologie est une distance de coordination prédéterminée (voir Appendice 7, Tableau 10), donc aucune entrée n'est nécessaire dans le Tableau 7. D'autres modifications consécutives sont proposées aux plages de fréquences.