MOD	EUR/13A31/18

CUADRO  7a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de
coordinación para una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora | ... | Móvil por satélite | Móvil por satélite | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  |  | 1 688,4- 1 675 |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  |  | Fijo, móvil |  |
| Método que se ha de utilizar |  |  | § 1.4.6 |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  | A | N | A | N |  |
| Criterios y parámetros de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  |  |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 3 |  |  |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  |  |  | 750 | 750 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  |  | 4  103 | 106 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  |  |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulación analógica; N: modulación digital. 2 Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Para determinar un contorno suplementario cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa asociados con la banda de frecuencias 1 668,4-1 675 MHz. 3 No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión. |

Motivos:	La distancia de coordinación, en el caso de las ayudas a la meteorología, es una distancia de coordinación predeterminada (véase el Apéndice 7, Cuadro 10). En consecuencia, no necesita ninguna entrada en el Cuadro 7. Se realizan las modificaciones adicionales consiguientes en los rangos de frecuencia.