ADD	EUR/13A31/23

PROJET DE RÉSOLUTION  [EUR/13A31-1][MMM]  (CMR-03)

Partage entre le service mobile par satellite (Terre vers espace) et le service
de recherche spatiale (passive) dans la bande 1 668-1 668,4 MHz
et entre le service mobile par satellite (Terre vers espace)
et le service mobile dans la bande 1 670-1 675 MHz

La Conférence Mondiale des Radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-03 a procédé à une attribution mondiale au SMS (Terre vers espace) dans la bande 1 668-1 675 MHz;

b)	que la bande 1 660,5-1 668,4 MHz est attribuée au service de recherche spatiale (passive);

c)	que dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, les stations terriennes mobiles et les stations du service de recherche spatiale (passive) sont assujetties à la coordination au titre du numéro 9.11A;

d)	que la bande 1 670-1 675 MHz est attribuée au service mobile et que le numéro 5.380 identifie la bande pour les systèmes de correspondance publique aéronautique, mais qu'il n'y a aucun projet existant ou futur d'implémentation de tels systèmes;

e)	que le partage entre les systèmes mobiles autres que ceux référencés dans le numéro 5.380 et le service mobile par satellite dans la bande 1 670-1 675 MHz n'a pas été étudié car les caractéristiques des systèmes du service mobile n'étaient pas disponibles;

f)	qu'on ne s'attend pas à ce que les systèmes du SMS dans la bande 1 668-1 675 MHz soient opérationnels avant 2007,

décide d'inviter l'UIT-R

1	à achever, d'urgence et à temps pour la CMR-07, l'étude des dispositions nécessaires pour protéger les stations spatiales du service de recherche spatiale (passive) de tout brouillage préjudiciable causé par les stations terriennes mobiles dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, tout en évitant d'imposer des contraintes inutiles sur l'un ou l'autre des services;

2	d'examiner, d'urgence et à temps pour la CMR-07, l'utilisation de la bande 1 670-1 675 MHz par le service mobile et de compléter toute étude de partage appropriée entre le service mobile et le service mobile par satellite dans cette bande;

3	de porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-07,

prie instamment

les administrations et les parties intéressées de participer activement à ces études,

recommande

que la CMR-07 prenne toute mesure appropriée basée sur le résultat de ces études.

Motifs:	Entamer les études de l'UIT-R nécessaires sur le partage entre le SMS (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale (passive) et entre le SMS (Terre vers espace) et le service mobile, et pour permettre à la CMR-07 de prendre les mesures appropriées.