ADD	EUR/13A31/7

5.AID	Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en oeuvre de nouveaux systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour déplacer les utilisations existantes du service des auxiliaires de la météorologie hors de cette bande dès que possible et au plus tard le 1er janvier 2010.

Motifs:	Pour assurer la protection à long terme des stations spatiales du SMS, l'utilisation de la bande par les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie doit être limitée. Les contributions de l'OMM à l'UIT-R ont indiqué que l'on s'attendait à ce que les utilisations futures des auxiliaires de la météorologie civils se poursuivissent dans la bande 1 670-1 690 MHz, mais que la plupart se concentrât dans la sous-bande 1 675-1 683 MHz à l'horizon de l'année 2010. Les discussions sur la date de la note de bas de page proposée devront prendre en compte les projets de toutes les administrations mettant en oeuvre des auxiliaires de la météorologie dans cette bande.