ADD	EUR/13A32/13

5.551GX	La densidad de flujo de potencia equivalente producida en la banda 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de satélites no geoestacionarios, en el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o en el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 42-42,5 GHz, no superará en el emplazamiento de una estación de radioastronomía (según el tipo de observaciones realizadas), durante más de un 2% del tiempo:

(230 dB(W/m2) en 1 GHz (para las observaciones del continuum con un radiotelescopio monoparábola); y

–246 dB(W/m2) en toda banda de 500 kHz (para las observaciones de rayas espectrales con un radiotelescopio monoparábola); o

–209 dB(W/m2) en toda banda de 500 kHz (para las observaciones limitadas a la interferometría de muy larga base (VLBI)).

Estas densidades de flujo de potencia equivalente deberán evaluarse con ayuda del diagrama de radiación de antena dado en la Recomendación UIT-R RA.[Doc. 7/61] con un valor máximo de ganancia de antena del servicio de radioastronomía de 93 dBi y deberán ser aplicadas para los ángulos de elevación superiores al ángulo de explotación mínimo θmin del radiotelescopio (para el cual un valor por defecto de 5° debería adoptarse en ausencia de información notificada).

Estos valores se aplicarán a toda estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT, o antes del 5 de Julio 2003 o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada (IPA) relativo a la estación espacial a la cual los límites se aplicarán. Para las otras estaciones de radioastronomía, notificadas después de las fechas antes citadas, un acuerdo puede ser buscado con la administración que autoriza las estaciones espaciales.

Motivos:	Consecuencia de los estudios técnicos realizados por el UIT-R.