MOD	EUR/13A32/15

## A.17	Observancia de los límites de la densidad de flujo de potencia equivalente

…

b)	Para los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia equivalente calculada, producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, según el número 5.551GX.