ADD	EUR/13A37/11

5.TTT	Dans la bande 1 467-1 492 MHz, le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux assignations faites à des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite pour lesquelles les renseignements complets de notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003 vis-à-vis des assignations faites à des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite pour lesquelles les renseignements complets de coordination sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. Dans tous les autres cas, l'utilisation de la bande 1 467-1 492 MHz par des réseaux ou des systèmes du service de radiodiffusion par satellite est assujettie à l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13, et le numéro 22.2 ne s'applique pas.

Motifs:	Placer les systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) sur un pied d'égalité.

Sous-Partie 37C – Limites d'epfd à 3 400-4 200 MHz et 5 725-6 725 MHz

Introduction

L'Europe soutient l'inclusion de limites d'epfd dans l'Article 22 pour les bandes 3 400-4 200 MHz et 5 725-6 725 MHz afin d'établir un environnement de partage approprié entre réseaux à satellite géostationnaire et systèmes à satellites non géostationnaires.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences