ADD	EUR/13A37/18

TABLEAU  22-1E

Limites d'epfd( rayonnées par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite dans certaines bandes de fréquence12bis

| Bande de fréquences (MHz) | epfd( (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd( ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 400-4 200 | –194,7 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,2 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –200,9 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –202,6 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –203,8 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –206,8 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –207,8 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –211,3 | 100 | 4 | 15 m13ter |

_______________

13ter	Le diagramme de rayonnement de référence associé est ainsi défini:

a)	pour des valeurs de    100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1		pour	φm	≤  φ  <  φr

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	φr	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

où:

D:	diamètre de l'antenne; λ: longueur d'ondes} exprimés dans la même unité

(:	angle par rapport à l'axe principal de l'antenne, en degrés

G1:	gain du premier lobe latéral   2    15 log

φm    	degrés

φr    15,85 	degrés

Gmax  =  7,7 + 20 log

b)	pour des valeurs de 42    <  100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1		pour	φm	≤  φ  <  100

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	100 	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

c)	pour des valeurs de    42:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1		pour	φm	≤  φ  <  100

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	100  	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

Motifs:	Insérer les limites d'epfd provisoires dans les bandes descendantes ainsi que les diagrammes de référence de rayonnement des antennes appropriés.