ADD	EUR/13A37/18

cuadro  22-1E

Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias12bis

| Banda de frecuencias (MHz) | dfpe( (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe( no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 400-4 200 | –194,7 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,2 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –200,9 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –202,6 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –203,8 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –206,8 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –207,8 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –211,3 | 100 | 4 | 15 m13ter |

_______________

13ter	Los diagramas de radiación de referencia asociados están definidos como sigue:

a)	para valores de    100:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  		para  0	      m

G()    G1		para  m	      r

G()    29  –  25 log 		para  r	      20°

G()    –3,5		para  20°	      26,3°

G()    32  –  25 log 		para  26,3		      48°

G()    –10	para  48°	      180°

donde:

D:  díametro de la antena; (: longitud de onda } expresados en la misma unidad

(:  ángulo con relación al eje de la antena (grados)

G1: ganancia del primer lóbulo lateral   2    15 log

m    	grados

		r    15,85 	grados

Gmáx  = 7,7 + 20 log

b)	para valores de 42   < 100:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  		para  0 	     m

G()    G1		para  m	      100

G()    29  –  25 log 		para  100 	      20°

G()    –3,5		para  20°	  	  26.3°

G()    32  –  25 log 		para  26,3°  	  48°

G()    –10	 	para  48°	  	  180°

c)	para valores de     42:

G()    Gmáx  –  2,5 × 10–3  	para  0	      m

G()    G1		para  m	      100

G()    32  –  25 log 		para  100   	      48°

G()    –10 		para  48°	      180°

Motivos:	Introducir los límites provisionales de dfpe en las bandas descendentes y los diagramas de radiación de referencia apropiados de la antena.