MOD	EUR/13A37/4

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (números 5.453 y 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Móvil por satélite Investigación espacial | –152 20 | –152 + 0,5( – 5) 20 | –142 20 | 4 kHz |
| 3 400-4 200 MHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) (espacio-Tierra) | –152 19, 21 | –152 + 1,35( – 5) 19, 21 | –125 19, 21 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |