ADD	EUR/13A42/4

PROYECTO DE ResoluCIÓN [EUR/13A42-3] (CMR-03)

Utilización de la banda de frecuencias 36-37 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	la atribución de la banda de frecuencias 36-37 GHz, a título primario, al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), y al servicio de investigación espacial (pasivo);

b)	la atribución de la banda de frecuencias de 36-37 GHz, a título primario, a los servicios fijo y móvil;

c)	que la Recomendación UIT-R SA.1029 contiene los criterios para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo);

d)	que la Recomendación UIT-R F.758-2 proporciona las características de los sistemas punto a multipunto del servicio fijo, que funcionan en la banda 36-37 GHz, pero no suministra información sobre las características de los sistemas punto a punto del servicio fijo que funcionan en esta banda;

e)	que la banda 36-37 GHz no está disponible para aplicaciones de gran número de usuarios en el servicio fijo (véase el número 5.547);

f)	que el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que utiliza la banda 36-37 GHz, puede sufrir las interferencias producidas por las emisiones de sistemas de servicios activos,

reconociendo

1	que los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) pueden sufrir interferencias perjudiciales, si gran número de estaciones del servicio fijo funcionan en la banda 36-37 GHz;

2	que es preciso definir en la banda 36-37 GHz los criterios de compartición entre los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivos) y del servicio fijo,

resuelve

1	invitar al UIT-R a que analice la compartición entre servicios pasivos y los servicios fijo y móvil en la banda 36-37 GHz, para definir criterios adecuados que permitan compartir frecuencias;

2	recomendar a la CMR-07 que revise los resultados de los estudios y considere la inclusión de los criterios de compartición en el Reglamento de Radiocomunicaciones,

insta a las administraciones

1	a que suministren las características de los sistemas activos (servicios fijo y móvil) que funcionan en la banda 36-37 GHz;

2	a que eviten el funcionamiento de gran número de estaciones de los servicios fijo y móvil en la banda 36-37 GHz.