ADD	EUR/13A5/9

5.XXX	El uso de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por el servicio móvil se destina a los sistemas de acceso inalámbrico, RLAN incluidas. Las estaciones del servicio móvil funcionarán conforme a las condiciones siguientes:

–	En la banda de 5 150-5 350 MHz, las estaciones se utilizarán sólo en locales interiores y valor medio máximo de p.i.r.e. de 200 mW (promediado sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia), y una densidad espectral de p.i.r.e. media que no supere 0,04 mW/4 kHz en cualquier ancho de banda de 4 kHz.

–	En la banda de 5 470-5 725 MHz, el empleo de las estaciones se limitará a un valor de p.i.r.e. medio máximo de 1 W (promediado sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia), y una densidad espectral de p.i.r.e. media que no supere 50 mW/1 MHz en cualquier ancho de banda de 1 MHz.

(	Los equipos que funcionan en las bandas de 5 250-5 350 MHz y/o 5 470-5 725 MHz, han de utilizar el control de potencia del transmisor para conseguir un factor de reducción de interferencia o atenuación igual, por lo menos, a 3 dB con la potencia máxima media de salida. Si no se utiliza el control de potencia del transmisor, hay que reducir en 3 dB el valor de p.i.r.e. medio máximo.

–	El equipo que funciona en las bandas de 5 250-5 350 y/o 5 470-5 725 MHz ha de utilizar la selección dinámica de frecuencias, según indica la Resolución [EUR/13A5-5 GHz] (CMR-03), para proteger los servicios terrestres de carácter primario compartido. Las estaciones se proyectarán además para conseguir que se distribuya de modo uniforme la carga de las estaciones en todo el espectro disponible para mejorar la forma de compartirlo con los servicios por satélite.

Motivos: