MOD	EUR/13A8/6

Section II  –  Limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non 
essentiels applicables aux émetteurs installés après le 1er janvier 2003 et 
à tous les émetteurs après le 1er janvier 2012

Application de ces limites

7	La gamme de fréquences des mesures des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels est comprise entre 9 kHz et 110 GHz ou la deuxième harmonique si elle est plus élevée.

Motifs:	Les dispositions de cette Section s'appliquent aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, appelés ici «rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels», par opposition aux rayonnements non essentiels couverts dans la Section I.