MOD	ASP/25/130

5.543A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar, Pakistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 31-31,3 GHz peut en outre être utilisée par des systèmes utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) dans le sens sol-station HAPS. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des plates-formes à haute altitude ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci, compte tenu du numéro 5.545. Les systèmes utilisant des HAPS ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radioastronomie bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz compte tenu du critère de protection de  dB(W/(m2 · 500 MHz)). Afin d'assurer la protection des services passifs par satellite, le niveau des rayonnements non désirés émanant d'une station au sol d'un système utilisant des HAPS dans la bande 31,3-31,8 GHz ne doit pas dépasser (106 dB(W/MHz) par ciel clair et pourra être augmenté jusqu'à –100 dB(W/MHz) en présence de pluie compte tenu de l'affaiblissement dû à la pluie, à condition qu'en termes d'effets réels de ces rayonnements sur les services passifs, cette valeur ne dépasse pas –106 dB(W/MHz).     (CMR03

Motifs:	En ce qui concerne le fonctionnement des systèmes utilisant des stations HAPS du service fixe (SF) dans la bande 31,0-31,3 GHz, la modification proposée du numéro 5.543A permet d'assurer la protection des services passifs dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu des résultats des travaux de l'UIT-R.