MOD	ASP/25/140

5.328A	Attribution additionnelle:  la bande 1 164-1 215 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire. Les stations du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz doivent être exploitées conformément aux dispositions de la Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 9.7 ne doit pas s'appliquer à l'utilisation de la bande 1 164-1 215 MHz par le service de radionavigation par satellite. Les dispositions du numéro 21.18 doivent s'appliquer.     (CMR-03)

Motifs: