MOD	ASP/25/11

RESOLUCIÓN  517  (Rev.CMR-03)

Introducción de emisiones moduladas digitalmente y de banda lateral única en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se están introduciendo técnicas digitales en muchos servicios existentes;

b)	que las técnicas digitales y de banda lateral única (BLU) permiten una utilización más efectiva del espectro de frecuencias que las técnicas de doble banda lateral (DBL);

c)	que las técnicas digitales y de BLU permiten mejorar la calidad de recepción;

d)	las partes pertinentes del Apéndice 11 que tratan de la especificación de sistemas digitales y de BLU en los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas;

e)	que el UIT-R en su Recomendación UIT-R BS.1514 ha recomendado las características de sistema para radiodifusiones sonoras digitales en las bandas de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

f)	que se prevé que las técnicas de modulación digital permitirán probablemente alcanzar el equilibrio óptimo entre calidad sonora, fiabilidad de circuito y anchura de banda;

g)	que, por lo general, las emisiones moduladas digitalmente proporcionan una cobertura más eficaz que las emisiones moduladas en amplitud con un número inferior de frecuencias simultáneas y menos potencia;

h)	que, con la tecnología actual, puede ser económicamente atractivo convertir los modernos sistemas de radiodifusión con DBL convencionales para su explotación en digital de acuerdo con el considerando d) anterior;

i)	que se han utilizado sin modificación algunos transmisores de DBL actuales con técnicas de modulación digital;

j)	que el UIT-R está llevando a cabo estudios detallados sobre el desarrollo de la radiodifusión que utiliza emisiones moduladas digitalmente en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por debajo de 30 MHz;

k)	que podrá necesitarse un largo periodo para la introducción de la radiodifusión digital, habida cuenta del costo que supone la sustitución de transmisores y receptores,

resuelve

1	que se aliente la rápida introducción de las emisiones moduladas digitalmente recomendadas por el UIT-R en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	que las emisiones moduladas digitalmente y en BLU cumplan las características especificadas en las partes pertinentes del Apéndice 11;

3	que cuando una administración sustituya una emisión en DBL por una emisión que utiliza técnicas de modulación digitales o de BLU, asegure que el nivel de interferencia no es mayor que el causado por la emisión en DBL original, y que utilice los valores de protección RF especificados en las Recomendaciones [YYY] (CMR-03) y 517 (Rev.CMR-03);

4	que el uso continuado de DBL pueda ser sea objeto de revisión periódica por las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones competentes a la luz de las estadísticas completas más recientes sobre la capacidad de las administraciones para introducir sistemas digitales,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que recopile y mantenga al día las estadísticas mencionadas en el resuelve 4 y las haga llegar a las administraciones, y que proporcione resúmenes de esas estadísticas a una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente,

invita al UIT-R

a que continúe sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas decamétricas con objeto de ayudar a desarrollar esta tecnología para su uso futuro,

invita a las administraciones

a que alienten la introducción de transmisores de radiodifusión en ondas decamétricas que tengan la capacidad de ofrecer modulación digital en todos los nuevos transmisores puestos en servicio después del 1 de enero de 2004,

invita además a las administraciones

1	a que ayuden al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, suministrando los datos estadísticos pertinentes y a participar en los estudios del UIT-R sobre los asuntos relacionados con el desarrollo y la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;

2	a que comuniquen a los fabricantes de transmisores y receptores los resultados más recientes de los estudios pertinentes del UIT-R sobre las técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro para uso en las bandas decamétricas así como la información mencionada en los considerando d) y e) y favorezcan la disponibilidad de receptores digitales baratos asequibles.