ADD	ASP/25/17

pROYECTO  DE  Recomendación  [YYY]  (cmr-03)

Relaciones de protección de radiofrecuencia asociadas con emisiones 
moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas 
atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la presente Conferencia ha resuelto alentar la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el uso de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que las relaciones de protección en RF en el mismo canal y en canales adyacentes están entre los parámetros fundamentales para determinar la compatibilidad;

d)	que la presente Conferencia ha adoptado la [Resolución 517 (Rev.CMR-03)] relativa a la introducción de emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que [la Parte C del Apéndice 11] contiene especificaciones de sistemas digitales que hacen referencia a esta Recomendación para los asuntos que tratan de las relaciones de protección apropiadas,

recomienda

que al aplicar el Artículo 12, se utilicen las relaciones de protección especificadas en el Anexo a la presente Recomendación para todos los casos en que las emisiones moduladas digitalmente funcionan en las mismas bandas que las emisiones analógicas en doble banda lateral.

Anexo  al  proyecto  de  Recomendación  YYY  (cmr-03)

Valores de relaciones de protección en RF

1	De acuerdo con la Resolución 517 (Rev.CMR-03) se puede utilizar modulación digital en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión. Esto ha de hacerse con los niveles de protección apropiados establecidos para las emisiones analógicas y digitales. Las relaciones de protección en RF forman parte de la reglamentación global de estas emisiones. Sus valores aparecen en el Cuadro de este Anexo. Las relaciones de protección en RF se basan en las relaciones de protección relativas indicadas en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc.6/324(Rev.1)].

2	El Cuadro contiene relaciones de protección en RF para las condiciones de transmisión en el mismo canal y canales adyacentes. La variable independiente del Cuadro es la separación de frecuencia central en kHz de cualquier par de emisiones, deseada y no deseada. El Cuadro proporciona las relaciones de protección en RF requeridas para emisiones digitales en canales de 10 kHz. Los datos se indican en dB.

3	La modulación digital que rige estas relaciones de protección es la que aparece en el resumen en la [Parte C del Apéndice 11] y la modulación analógica es modulación de doble banda lateral como se resume en la Parte A del mismo Apéndice.

4	El Cuadro 1 proporciona los valores absolutos de relación de protección RF asociados con emisiones moduladas digitalmente en las bandas pertinentes. Para el caso de modulación de amplitud interferida por modulación digital, los valores de relaciones de protección en RF han sido obtenidos adicionando:

•	las relaciones de protección en RF relativas respectivas en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc.6/324(Rev.1)];

•	la relación de protección de audiofrecuencia para un grado de degradación de calidad de 3, y

•	el factor de corrección pertinente para una profundidad de modulación de 30%.

Se proporcionan valores de corrección de las relaciones de protección en RF para diferentes profundidades de modulación MA y para diferentes grados de calidad MA.

5	Para los casos de modulación digital interferida por MA y modulación digital interferida por modulación digital, en el Cuadro 2 se proporcionan valores de corrección de las relaciones de protección en RF del Cuadro 1 para diferentes esquemas y modos de modulación digital.

CUADRO 1

Relaciones de protección en RF (dB) asociadas con emisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencia fno deseada – fdeseada (kHz) |
| --- | --- | --- |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| MA | Digital | –22 | –17 | –7 | 28 | 31 | 28 | –7 | –17 | –22 |
| Digital | MA | –47 | –41 | –33 | 4 | 7 | 4 | –33 | –41 | –47 |
| Digital | Digital | –37 | –31 | –22 | 13 | 16 | 13 | –22 | –31 | –37 |
| MA deseada y digital no deseada: | Los valores del Cuadro son para señales MA DBL, modulación 30% . Para otras profundidades de modulación, se añadirán valores de corrección como: |
|  |  | Profundidad de modulación (%) | 30 | 38 | 53 | m | (1) |
|  |  | Valor de corrección (dB) | 0 | –2 | –5 | 20 log (30/m) |  |
|  | Los valores del Cuadro son para una relación de protección de audiofrecuencia de 20 dB para grado de calidad 3 (en la escala de 5 grados definida en la Recomendación UIT-R BS.562). Para otros grados de calidad, se añadirán valores de corrección como: |
|  |  | Grado de calidad audio | 3 | 3,5 | 4 | (1) |
|  |  | Valor de corrección (dB) | 0 | 7 | 12 |  |
|  | (1) Ejemplo: Para el caso de profundidad de modulación = 53% y grado de calidad de audio = 4, se añadirá un factor de corrección de 7 dB (= –5 + 12) a los valores de relación de protección RF del Cuadro. |
| Digital deseada y MA o digital no deseada: | Los valores del Cuadro son para señal digital son anchura de banda nominal de 10 kHz, QAM-64, nivel de protección Nº 1, modo de robustez B, tipo de ocupación del espectro 3. La relación señal/interferencia para una BER de 10(4 es 7 dB para señal digital interferida por MA y de 16 dB para señal digital interferida por digital. Para otras combinaciones de esquema de modulación, nivel de protección y modo de robustez con respecto a la señal digital deseada, se añadirán los valores de corrección del Cuadro 2. |

CUADRO 2

Valores de corrección (dB) del Cuadro 1 que se han de utilizar para otras combinaciones de esquema de modulación digital, nivel de protección y modo de robustez con respecto a la señal digital deseada

| Esquema de modulación | Nivel de protección número | Modo de robustez |
| --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D |
| 16-QAM | 0 | –7 | –6 | –6 |
|  | 1 | –5 | –4 | –4 |
| 64-QAM | 0 | –1 | –1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOTA – Anchura de banda nominal de 10 kHz. Los niveles de protección números 2 y 3 y el modo de robustez A no se recomiendan para uso en ondas decamétricas, por lo que no se describen aquí. |

Motivos:	Estipular los parámetros para la protección del servicio de radiodifusión analógica en las bandas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz.