MOD	ASP/25/27

Metodología y datos

El soporte lógico se valdrá de:

–	la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo deseada en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de intensidad de campo potencialmente interferente, procedente de otras necesidades, en el mismo canal o en canales adyacentes, en cada punto de prueba para cada necesidad deseada;

–	las Recomendaciones 517 (HFBC-87) y UIT-R BS.560 para las relaciones de protección en RF de canal adyacente;

–	la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.

Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR HFBC-87), complementándolo cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una malla geográfica.

El soporte lógico debe servir para calcular los valores de la intensidad de campo deseada y no deseada y los márgenes de desvanecimiento en cada punto de prueba dentro de la zona de servicio requerida.

El usuario debe poder seleccionar las relaciones deseadas señal/ruido RF y de protección en RF, con valores por defecto de 34 dB y 17 dB (caso cocanal DBL-DBL), respectivamente. En el caso de emisiones digitales, los valores correspondientes son los indicados en la Recomendación UIT-R1 vigente. La Oficina utilizará estos valores para relaciones de protección en RF para los análisis de compatibilidad.

...

Motivos:	(Propuestas ASP/25/24-27): Permitir que la BR procese las necesidades relativas a emisiones moduladas digitalmente de conformidad con los procedimientos del Artículo 12.

# Footnotes

1 	Proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Doc. 6/324(Rev.1)].